# Modification Baojie BJ-218 V/U pour Spotnik Beta

# Par Marc F4BOH

# 1)  commande squelch sur patte 8 du circuit 1517P Résistance de  150k / 160K  1/2W  pour avoir en tension environ 5V3 ( je n’avais pas plus petit sous la main, Hi )

# 2)  Sortie supplémentaire pour ventilateur ou commande ventilateur ext :

# 3)  Suppression du hp du tx

# Cablage Baojie BJ-218 pour Spotnik Beta

Remplacement du capot supérieur avec hp par un radiateur de refroidissement !

Montage de finition avec deux Radiateurs latéral et ventilateur AR et Sous TX

73‘ Marc F4BOH