Installation SPOTnik

Sommaire :

1 Présentation										P. 2

2 Comment ça marche ?								P. 3

2-1 Au niveau du serveur

2-2 Le codec Opus

2-3 Au niveau du  point d’accès (simplex)

2-4 Au niveau du Radio-club (répéteur)

2-5 Communication sur 3 voies

3 Matériel nécessaire									P. 8

4 Interface	radio										P. 9

5 Téléchargement et copie sur carte mSsd					P. 12

6 Mise sous tension									P. 14

7 Configuration de base								P. 16

8 Configuration avancée								P. 17

9 Annexes											P. 24

9.1 Changer la connexion réseau

9.2 Changer le mot de passe root

9.3 Ouvrir le port 22

9.4 Description des commandes DTMF

Tutoriel spotnik, V1.7: 09/02/2018, F5NG , jp@piers.tv

1 Présentation

Spotnik est une surcouche logicielle crée par F5NLG et SWL Sonny, permettant d’installer plus facilement SvxLink pour un système d’exploitation Linux.

Spotnik existe actuellement sur orange pi zero et raspberry PI

SvxLink est un logiciel sur linux crée par SM0SVX (Tobias) permettant d’utiliser un émetteur-récepteur VHF/UHF/4M/6M/10M FM comme Node ou Link (point d’accès radio).

Chaque répéteur (Relais) Node ou hotspot est connecté sur Internet au réseau des Répéteurs Francophone (RRF). Cela permet simplement de relier les départements entre eux et ainsi de pouvoir réaliser des QSO avec des personnes que l’on pas l’habitude de rencontrer.

Ci-dessous la carte des répéteurs du RRF ou  point d’accès (09/02/2018)

Les répéteurs , node ou hotspot ont chacun une portée différente en fonction de la situation (puissance de l’émetteur, hauteur de l’antenne)

Les fréquences ainsi que les lieux des répéteurs/ point d’accès sont répértoriés ici : http://rrf.f5nlg.ovh/

2 Comment ça marche ?

2-1 Au niveau du serveur

Les Relais sont connectés à un serveur dédié (traits en verts) en VoIP (1).

La radio VHF/UHF/4M/6M/10M est locale autour de votre lieu d’émission. (Symbole des pylônes)

- VoIP Voice over IP, est une technique qui permet de communiquer par la voix (ou via des flux multimédia : audio ou vidéo) sur des réseaux compatibles IP, qu'il s'agisse de réseaux privés ou d'Internet, filaire (câble/ADSL/fibre optique)

2-2 Le codec Opus ( la qualité audio avant tout)

« Codec" est la contraction de "codeur/décodeur". C'est une norme qui permet de compresser/décompresser des données numériques, afin de réduire le débit sur le réseau RRF.

Vous connaissez tous le codec MP3 pour la compression audio. Il en existe bien d'autres, libres ou propriétaires, gratuits ou payants, conçus pour l'audio haute qualité (AAC, AC3, Vorbis...) ou la voix sur IP (G711, G722, Speex...).

Opus est un tout nouveau codec audio. Il est de meilleure qualité que tous les codecs existants, que ce soit dans les faibles débits (utiles en VOIP) ou dans les hauts débits (stockage de musique hautefidélité), le tout consommant moins de ressources processeur (CPU).

Le codec Opus surpasse en qualité tous les codecs utilisés dans le Dstar/DMR/Fusion

2-3 Au niveau du  point d’accès (simplex)

Ci-dessous la configuration minimale de votre point d’accès :

Il est plus pratique d’utiliser un TRX ayant une prise packet à l’arrière de l’émetteur, mais il est aussi possible d’utiliser un Baofeng ou un module DRA818. La portée restera alors locale autour de votre habitation. Une fois le point d’accès installé, vous devez utiliser un TRX de poche ou autre pour commencer les QSO.

Cependant si quelqu’un autour de chez vous se manifeste sur votre répéteur, Il y a peu de chance qu’il vous entende avec un pocket, puisque la transmission est simplex. D’où l’intérêt d’installer ce matériel dans un radio club utilisant un transpondeur ou un relais.

2-4 Au niveau du Radio-club ou d’un Relais

Ci-dessous exemple de configuration d’un relais :

2-5 Communication sur 3 voies

3 Matériel nécessaire

| Un Orange pi zero | Une carte micro SD (4 ou 8Go) |
| --- | --- |
| Une alimentation micro USB 5V | Un câble Ethernet ou connexion wifi |

https://fr.aliexpress.com/store/product/New-Orange-Pi-Zero-H2-Quad-Core-Open-source-512MB-development-board-beyond-Raspberry-Pi/1553371_32761500374.html

https://fr.aliexpress.com/item/XEDAIN-High-Quality-Newest-real-capacity-memory-cards-microsd-mini-sd-card-TF-card-8GB-32GB/32832203413.html

https://fr.aliexpress.com/item/Hot-sale-universal-switching-power-supply-5V-2A-EU-plug-dc-jack-Micro-usb-for-PPC/32672660547.html

Une Interface Radio pour votre TRX ou une carte incluant un SA818 (Rtx UHF) :

|  | La Carte interface peut être commandée ci seul , en kit, ou monté voir la boutique spotnik https://f5nlg.wordpress.com/2016/01/06/svx-boutique/ |
| --- | --- |

4 Interface	 radio

Brochage de l’orange PI Zéro :

Schéma structurel :

Connecteur PS/2 Mini-DIN 6 broches femelle (vue coté soudures)

https://www.ebay.fr/itm/PS-2-Mini-DIN-6-broches-femelle-Jack-connecteur-PC-PLANCHE-PCB/391716812332

La prise DATA sur les TX qui en sont pourvus . On utilise la sortie data 1200Bps

Entre le TRX et l’interface, on peut utiliser une rallonge male/male PS/2

https://www.ebay.fr/itm/PS-2-PS2-Cable-Male-to-Male-Data-Lead-Keyboard-Mouse-6-Pin-Din-2m-3m-5m-10m-PS-2/280915607733?

Exemple de réalisation interface Béta et Gamma

5 Téléchargement et copie sur carte mSd (micro sdcard) sous Windows

- Télécharger et installer l’utilitaire 7zip : http://www.7-zip.org/

(Choisir le fichier en fonction de votre version de Windows )

- Télécharger le fichier spotnik_opi0_1.7.img.7z à l’adresse suivante

(Copier le lien dans le navigateur )

Pour Orange Pi : ftp://rrf.f5nlg.ovh/spotnik-opi0_1.7.img.7z

Pour Raspberry Pi : ftp://rrf.f5nlg.ovh/spotnik-raspi_1.7.img.7z

- Décompresser avec 7zip le fichier : spotnik-opi0_1.7.img.7z (ou raspi)

- Télécharger et installer l’utilitaire de gravure mSd etcher : https://etcher.io/

- Insérer la carte mSd dans un lecteur USB

- Graver l’image spotnik-oPi0_1.7.img (ou raspi) sur la carte mSd

- Sélectionner le fichier (1)

- Choisir le lecteur de carte mSd (2)

- Graver (3)

6 Mise sous tension

Insérer la carte mSd dans le l’orange Pi ( Raspberry ) avec l’interface radio câblée au TRX et le port Ethernet relié à votre box ASDL. (Photo page 5)

Remarque : le TRX correspond sur la photo au Yaesu FT-7900

Choisir une fréquence libre sur le TRX et utiliser un pocket (type wouxun/baofeng) sur la même fréquence afin de pouvoir faire des essais.

144.8125 Mhz  à 144.9875 Mhz ou 145.2375 Mhz  à 145.3625 Mhz

Il faut pour cela connaitre l’adresse IP de la carte orange PI

- 3 méthodes :

La 1 ère méthode consiste à attendre le démarrage de l’orange pi. Le TRX devrait passer en émission et vous donner l’adresse IP que vous pourrez entendre dans le pocket (voix synthétique)

Si vous voulez réécouter l’adresse IP, taper en commande dtmf 93#  sur le pocket

Pour la 2 me méthode, vous devez vous connecter à votre box-ADSL. Celle-ci peut vous donner la liste de tous vos appareils connectés à votre réseau local.

Exemple ci-dessous pour une box ADSL orange : 192.168.1.1, l’adresse IP du spotnik est 198.168.1.58

Si ni l’une, ni l’autre marche, il faudra utiliser un logiciel de scan IP

http://angryip.org/download/#windows

https://www.youtube.com/watch?v=wQ8Utt-QNIE

7 Configuration de base

Avec le navigateur, saisir l’adresse IP de votre orange PI en https, vous devez accéder à la page principale.

Cliquez sur configuration

Saisir votre indicatif, la position GPS, le terrain d’aviation le plus proche de chez vous.

https://f5nlg.wordpress.com/2017/05/29/doc-du-module-propagation-monitor/

Le mot de passe Echolink n’est pas utile sur le réseau RRF. N’oubliez pas de sauvegarder la configuration : SAVE.

8 Configuration avancée

Pour une configuration plus poussée, ou la configuration du WIFI, il est nécessaire d’accéder au menu de configuration avancé du logiciel SvxLink.

Pour cela, il faut utiliser le logiciel putty : http://www.putty.org/

Dans le menu Translation, vérifier le jeu de caractère UTF-8

Dans le menu Session, choisir SSH, saisir l’adresse IP puis open

Si c’est la 1ere connexion, une fenêtre apparaitra pour générer les clés de connexion. Répondre par OUI

Saisir ensuite le login : root, mot de passe spotnik

Taper ensuite le mot : spot, un menu de configuration s’affiche

La plupart des modifications se fera dans le fichier Svlink.rrf. Sélectionner la 12 ème ligne avec la flèche du bas, puis touche Entrée

La navigation dans l’éditeur se fait avec le pavé directionnel et pgUP, pgDown

Pour la saisie des nombres, utilisez-la partie supérieure du clavier.

La touche F2 permet de sauvegarder les modifications

La touche F10 permet de quitter l’éditeur et de revenir au menu précédent.

Contenu du fichier Svlink.rrf

Les modifications apportées sont en gras

[GLOBAL]

LOGICS=SimplexLogic,ReflectorLogic

CFG_DIR=svxlink.d

TIMESTAMP_FORMAT=%c

CARD_SAMPLE_RATE=48000

CARD_CHANNELS=1

LINKS=ALLlink

LOCATION_INFO=LocationInfo

[SimplexLogic]

TYPE=Simplex

RX=Rx1

TX=Tx1

MODULES=ModuleHelp,ModuleMetarInfo,ModulePropagationMonitor

CALLSIGN=F5XYZ

SHORT_IDENT_INTERVAL=15

LONG_IDENT_INTERVAL=60

IDENT_ONLY_AFTER_TX=10

EXEC_CMD_ON_SQL_CLOSE=500

EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl

DEFAULT_LANG=fr_FR

RGR_SOUND_DELAY=0

REPORT_CTCSS=103.5

TX_CTCSS=ALWAYS

MACROS=Macros

FX_GAIN_NORMAL=0

FX_GAIN_LOW=-12

ACTIVATE_MODULE_ON_LONG_CMD=10:PropagationMonitor

MUTE_RX_ON_TX=1

DTMF_CTRL_PTY=/tmp/svxlink_dtmf_ctrl_pty

[ALLlink]

CONNECT_LOGICS=SimplexLogic:434MHZ:945,ReflectorLogic

DEFAULT_ACTIVE=1

TIMEOUT=0

[Rx1]

TYPE=Local

AUDIO_DEV=alsa:plughw:0

AUDIO_CHANNEL=0

SQL_DET=GPIO

SQL_START_DELAY=0

SQL_DELAY=0

SQL_HANGTIME=0

SQL_EXTENDED_HANGTIME=0

SQL_EXTENDED_HANGTIME_THRESH=13

SQL_TIMEOUT=600

VOX_FILTER_DEPTH=300

VOX_THRESH=1000

CTCSS_MODE=2

CTCSS_FQ=103.5

CTCSS_SNR_OFFSET=0

CTCSS_OPEN_THRESH=15

CTCSS_CLOSE_THRESH=9

CTCSS_BPF_LOW=60

CTCSS_BPF_HIGH=260

GPIO_PATH=/sys/class/gpio_sw

GPIO_SQL_PIN=PA10

DEEMPHASIS=0

SQL_TAIL_ELIM=5

PREAMP=6

PEAK_METER=1

DTMF_DEC_TYPE=INTERNAL

DTMF_MUTING=1

DTMF_HANGTIME=40

1750_MUTING=1

[Tx1]

TYPE=Local

AUDIO_DEV=alsa:plughw:0

AUDIO_CHANNEL=0

PTT_TYPE=GPIO

GPIO_PATH=/sys/class/gpio_sw

PTT_PIN=PA7

TIMEOUT=300

TX_DELAY=40

PREAMP=0

CTCSS_FQ=103.5

CTCSS_LEVEL=9

PREEMPHASIS=0

DTMF_TONE_LENGTH=100

DTMF_TONE_SPACING=50

DTMF_DIGIT_PWR=-15

[LocationInfo]

APRS_SERVER_LIST=euro.aprs2.net:14580

LON_POSITION=0.0.0E

LAT_POSITION=0.0.0N

CALLSIGN=EL-F5XYZ

FREQUENCY=145.3125

TX_POWER=20

ANTENNA_GAIN=6

ANTENNA_HEIGHT=8m

ANTENNA_DIR=-1

PATH=WIDE1-1

BEACON_INTERVAL=10

TONE=103

COMMENT=>>> SpotNik V1.7 <<<<<

[ReflectorLogic]

TYPE=Reflector

CALLSIGN=VILLE(DEPT) - F5XYZ - VHF

AUDIO_CODEC=OPUS

JITTER_BUFFER_DELAY=2

Attention aux erreurs de syntaxe et aux modifications,

Sinon le système ne démarre plus

Pour de plus amples explications de chaque ligne, il faut consulter le site de l’auteur

http://svxlink.sourceforge.net/man/man5/svxlink.conf.5.html

9 Annexes

9.1 Changer la connexion réseau

Choisir de mettre une adresse IP fixe ou une connexion wifi choix 10

Pour sélectionner add, edit, delete,quit : touche TABulation

Video de démonstration ici pour mettre une adresse IP fixe

https://www.youtube.com/watch?v=yYF71glpYlA

9.2 Changer le mot de passe root

Par défaut le mot de passe root est spotnik, si vous voulez le changer ou que vous ouvrez le port 22 sur la box ADSL.

Connectez-vous en local sur votre orange pi en ssh avec putty

Tapez passwd pour changer le mot de passe :

Ressaisir le mot de passe pour confirmer.

9.3 Ouvrir le port 22

En cas de problème Jean-Philippe peut intervenir à distance afin de configurer votre hotspot. Pour cela il lui faut autoriser la connexion

Seul le port 22 est utile

Consulter la page web de Jean-Philippe :

https://f5nlg.wordpress.com/2015/12/16/ouverture-des-ports-des-box/

Il existe de nombreux tutoriels sur You tube comme celui-ci, pour ouvrir un port sur une livebox:

https://www.youtube.com/watch?v=qHCDpY7kx94

Il en va de même pour les autres box ADSL.

Problèmes ou questions techniques :   contact@spotnik.org

9.4 Description des commandes DTMF

Dans le menu keypad, vous trouverez un bref résumé des commandes DTMF.

Un clavier permet d’envoyer les commandes sans passer par le pocket. C’est très pratique.

Pour en savoir plus, ces commandes sont décrites ici ;

Depuis la Version 1.5 il existe 2 réseau Majeurs RRF et FON mais aussi 4 salons accessible par DTMF ou via la page « home »

voir le site : https://f5nlg.wordpress.com/2017/05/16/hotspot-compatible-svxreflector-echolink-free-radio-network/

73 de toute l’équipe de développent du RRF, du FON et du Spotnik.

- F4GBV Isabelle

- Sonny

- F1EVM Jean-François

- F1TZO Michel

- F5NLG Jean-Philippe.

Document originel de F4GOH modifié pour la version 1.7 et rajout du Raspberry.